LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

##### LEIDIMAS

NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) 3,5 GHz radijo dažnių juostoje

2008 m. balandžio 25 d. Nr. (13.27) BPP-2

Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1V-229 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų keitimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui“ vietoj 2004 m. liepos 14 d. Ryšių reguliavimo tarnybos išduoto leidimo Nr. (13.27)-BPP-2 naudoti radijo dažnius (kanalus) 3,5 GHz radijo dažnių juostoje išduodamas šis pakeistas leidimas.

1. Leidimo turėtojas: 	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – leidimo turėtojas).

Sausio 13-osios g. 10, Vilnius

Įmonės kodas 2050521

2. Leidimo turėtojas turi teisę naudoti šio leidimo prieduose nurodytus dupleksinius radijo dažnius (kanalus) 3480–3494 MHz ir 3580–3594 MHz radijo dažnių juostose.

3. Skiriamų radijo dažnių naudojimo paskirtis - steigti ir naudoti viešuosius fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklus 3,5 GHz radijo dažnių juostoje ir teikti viešuosius fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklus ir paslaugas šiame leidime (įskaitant priedus) nurodytomis sąlygomis.

4. Radijo dažnių naudojimo teritorija: Lietuvos Respublika.

5. Radijo dažnių naudojimo pradžia: 2003 m. gruodžio 31 diena.

###### 6. Leidime vartojamos šios sąvokos:

Centrinė stotis – viešojo fiksuotojo bevielio radijo ryšio prieigos tinklo stacionariai įrengtas radijo ryšio įrenginys, prie kurio radijo ryšiu jungiamos to paties tinklo abonentinės stotys.

Abonentinė stotis – viešojo fiksuotojo bevielio radijo ryšio prieigos tinklo radijo ryšio įrenginys, radijo ryšiu prijungtas prie to paties tinklo centrinės stoties ir atliekantis tinklo galinio taško ir (arba) galinio įrenginio funkcijas.

7. Leidimo turėtojas:

7.1. naudodamas radijo ryšio įrenginius, kuriais siuntimas ir priėmimas vykdomas skirtingais radijo dažniais, radijo dažnius (kanalus) iš 3480–3494 MHz radijo dažnių juostos turi naudoti  šio leidimo prieduose nurodytose centrinėse stotyse, o radijo dažnius (kanalus) iš 3580–3594 MHz radijo dažnių juostos  turi naudoti šio leidimo prieduose nurodytose abonentinėse stotyse;

7.2. naudodamas radijo ryšio įrenginius, kuriais siuntimas ir priėmimas vykdomas tokiais pat radijo dažniais, radijo dažnius (kanalus) iš 3480–3494 MHz radijo dažnių juostos ir radijo dažnius (kanalus) iš 3580–3594 MHz radijo dažnių juostos  turi naudoti šio leidimo prieduose nurodytose centrinėse ir abonentinėse stotyse.

7.3. gali naudoti tik tuos konkrečius radijo dažnius (kanalus), kurie nurodyti šio leidimo prieduose, ir tik šio leidimo prieduose nurodytose radijo stotyse įrengęs šio leidimo prieduose nustatyto tipo ir aukščio išorinę anteną arba siųstuvą tik šio leidimo prieduose nustatytu adresu ir koordinatėmis, laikydamasis konkrečių stočių spinduliuotės parametrų reikalavimų šio leidimo prieduose nurodytomis radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygomis.

8. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, nurodytas šio leidimo 7 punkte, Ryšių reguliavimo tarnyba nustato šio leidimo prieduose (t.y., pildo šį leidimą priedais ar juos keičia) tik leidimo turėtojui pateikus 8.1 papunktyje nurodytą informaciją ir 8.2 ir (ar) 8.3 papunkčiuose nurodytą informaciją:

8.1. radijo ryšio kanalo parametrus:

8.1.1. kanalo sutankinimo – atskyrimo metodą;

8.1.2. duplekso metodą;

8.1.3. moduliacijos tipą;

8.1.4. imtuvo filtro gaubtinės diagramą (atitikmuo pagal Europos telekomunikacijų standartų instituto (toliau - ETSI) standartą) arba ponešlio simbolių spartą, Mbaud ir kryčio koeficientą (angl. roll off factor);

8.1.5. siųstuvo spektro gaubtinės diagramą (atitikmuo pagal ETSI standartą);

8.1.6. ponešlių skaičių, jeigu naudojamas dažninio kanalų sutankinimo-atskyrimo metodas (angl. Frequency Division Multiple Access (toliau - FDMA));

8.2. centrinės stoties parametrus:

8.2.1. įrengimo adresą ir geografines koordinates;

8.2.2. sektorių skaičių ir kiekvieno sektoriaus pagrindinius parametrus:

8.2.2.1. kanalo plotį;

8.2.2.2. centrinį siuntimo ir priėmimo dažnį;

8.2.2.3. aptarnaujamų abonentinių stočių skaičių;

8.2.2.4. sąlyginį numerį centrinėje stotyje arba pavadinimą;

8.2.2.5. dupleksinio kanalo talpą, Mbit/s;

8.2.2.6 antenos azimutą, dgr;

8.2.2.7. antenos vertikalaus polinkio kampą, dgr;

8.2.2.8 antenos aukštį virš žemės lygio, m;

8.2.2.9. ekvivalentinę izotropinę išspinduliuojamą galią (angl. Equivalent Isotropically Radiated Power (toliau - EIRP)), dBm;

8.2.2.10. imtuvo minimalią jautrio reikšmę, dBm (BER=1x10-6);

8.2.2.11. poliarizaciją;

8.2.2.12. antenos izotropinį stiprinimo koeficientą, dBi;

8.2.2.13. antenos darbinių dažnių diapazoną, GHz;

8.2.2.14. antenos spinduliavimo tiesioginės ir kryžminės poliarizacijų diagramos atitinkamai horizontalioje ir vertikalioje plokštumose arba atitikmenis pagal ETSI standartą;

8.3. abonentinės stoties parametrus:

8.3.1. įrengimo adresą ir geografines koordinates;

8.3.2. abonentinę stotį aptarnaujančio sektoriaus centrinėje stotyje sąlyginį numerį arba pavadinimą;

8.3.3. dupleksinio kanalo talpą, Mbit/s;

8.3.4. antenos aukštį virš žemės lygio, m;

8.3.5. ekvivalentinę izotropinę išspinduliuojamą galią (EIRP), dBm;

8.3.6. antenos izotropinį stiprinimo koeficientą, dBi;

8.3.7. antenos darbinių dažnių diapazoną, GHz;

8.3.8. antenos spinduliavimo tiesioginės ir kryžminės poliarizacijų diagramas atitinkamai horizontalioje ir vertikalioje plokštumose arba atitikmenis pagal ETSI standartą;

8.3.9. ponešlio galią, jeigu naudojamas FDMA metodas, dBm;

8.3.10. automatinio galios valdymo diapazoną, dB.

9. Ryšių reguliavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 56-1548; 2002, Nr. 75-3215) 41 straipsniu, per 30 dienų (į šį terminą neįskaitomas Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo 41 straipsnyje nustatytas terminas viešam konsultavimuisi dėl su radijo dažnio (kanalo) naudojimu susijusių sąlygų keitimo ir terminas reikalingas radijo dažnio koordinavimo su užsienio valstybėmis procedūrai atlikti, jeigu koordinavimas bus vykdomas) nuo šio leidimo 8 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos pakeičia leidimo priedą ar papildo šį leidimą nauju priedu arba motyvuotai atsisako pakeisti leidimo priedą ar papildyti šį leidimą nauju priedu. Ryšių reguliavimo tarnyba atsisakyti keisti šio leidimo priedus ar atsisakyti pildyti šį leidimą naujais priedais, kai toks keitimas arba papildymas nekeičia ar nepažeidžia šiame leidime (pagrindiniame dokumente) nustatytų sąlygų, gali tik esant pagrindams, susijusiems su elektromagnetiniu suderinamumu.

10. Leidimo turėtojo viešajame fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinkle naudojama aparatūra ir įrenginiai turi tenkinti Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr.104-46839), Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) standarte EN 301 753 „Fiksuoto radijo ryšio sistemos; Ryšio tarp vieno ir daugelio punktų įranga ir antenos; Bendrasis darnusis skaitmeninio fiksuotojo radijo ryšio tarp vieno ir daugelio punktų sistemų ir antenų standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EB direktyvos 3.2 straipsnį“ (angl. „Fixed Radio Systems; Point-to-Multipoint equipments and antennas; Generic harmonized standard for Point-to-Multipoint digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under Article 3.2 of the Directive 1999/5/EC“) ir (arba) atitinkamame darniajame Lietuvos standarte nurodytus reikalavimus. Antenų charakteristikos turi atitikti ETSI standarte EN 302 085 „Fiksuotojo radijo ryšio sistemos; Ryšio tarp vieno ir keleto punktų antenos; Fiksuotojo radijo ryšio tarp vieno ir keleto punktų sistemų antenos nuo 3 GHz iki 11 GHz dažnių juostoje“ (angl. „Fixed Radio Systems; Point-to-Multipoint Antennas; Antennas for point-to-multipoint fixed radio systems in the 3 GHz to 11 GHz band“) standartą ir (arba) atitikti atitinkamą darnųjį Lietuvos standartą. Leidimo turėtojas privalo taikyti dupleksinį radijo dažnių atskyrimą, naudojant Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos rekomendacijoje CEPT ERC/REC 14-03 „Harmonizuotas radijo kanalų išdėstymas mažos ir vidutinės talpos sistemoms dažnių juostoje nuo 3400 iki 3600 MHz“ (angl. „Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz“) pateiktą kanalų išdėstymą.

11. Konkurso metu prisiimtos radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos:

11.1. leidimo turėtojas privalo įvykdyti šiuos minimalius reikalavimus tinklo plėtrai:

11.1.1. ne vėliau kaip iki 2004 sausio 31 d., turi pradėti viešųjų fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklų naudojimą ir paslaugų teikimą šiais tinklais ne mažiau kaip šiose Lietuvos Respublikos savivaldybėse: Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono;

11.1.2. ne vėliau kaip iki 2004 m. gruodžio 31 d.:

11.1.2.1. turi pradėti viešųjų fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklų naudojimą ir paslaugų teikimą šiais tinklais ne mažiau kaip šiose Lietuvos Respublikos savivaldybėse: Kauno miesto, Kauno rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Marijampolės rajono, Mažeikių rajono, Telšių rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono, Utenos rajono, Plungės rajono, Raseinių rajono, Jurbarko rajono ir Anykščių rajono;

11.1.2.2. užtikrinti, kad viešasis fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklas dengtų ne mažiau kaip 30,8 procento Lietuvos Respublikos teritorijos ir aprėptų ne mažiau kaip 65,6 procento gyventojų;

11.1.3. ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d.:

11.1.3.1. įdiegti ne mažiau kaip 36 centrines radijo ryšio stotis ir pradėti viešųjų fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklų naudojimą ir paslaugų teikimą šiais tinklais ne mažiau kaip šiose Lietuvos Respublikos savivaldybėse: Jonavos rajono, Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Šakių rajono, Šalčininkų rajono, Joniškio rajono, Šilalės rajono, Varėnos rajono, Rokiškio rajono, Ukmergės rajono, Biržų rajono, Akmenės rajono, Molėtų rajono, Elektrėnų rajono, Druskininkų rajono, Skuodo rajono, Ignalinos rajono, Zarasų rajono, Širvintų rajono ir Neringos miesto;

11.1.3.2. užtikrinti, kad viešasis fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklas dengtų ne mažiau kaip 69,3 procento Lietuvos Respublikos teritorijos ir aprėptų ne mažiau kaip 86,0 procentus gyventojų;

11.2. leidimo turėtojas privalo teikti fiksuoto bevielio ryšio prieigos paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esantiems juridiniams bei fiziniams asmenims atsižvelgiant į tinklo plėtrą;

11.3. leidimu skirtus radijo dažnius (kanalus) šio leidimo turėtojas turi naudoti veiksmingai;

11.4. leidimo turėtojas turi mokėti Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo 6 straipsnio 7 punkte numatyta tvarka nustatytus užmokesčius nuo 2003 m. gruodžio 31 dienos;

11.5. leidimo turėtojas privalo užtikrinti šių telekomunikacijų paslaugų teikimą:

11.5.1. pagrindinių arba ryšio paslaugų:

11.5.1.1. duomenų perdavimo paslaugų:

11.5.1.1.1. interneto;

11.5.1.1.2. vaizdo informacijos perdavimo nerealiame laike;

11.5.1.1.3. vaizdo konferencijos;

11.5.1.1.4. skaitmeninių skirtųjų linijų;

11.5.1.1.5. kompiuterinių tinklų sujungimo („LAN to LAN“);

11.5.1.2. viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų:

11.5.2. papildomų (angl. add value) paslaugų:

11.5.2.1. apskaitos (angl. billing) paslaugų:

11.5.2.1.1. paslaugų gavėjo statistikos (t.y. išsiųstos ir gautos informacijos kiekio ir laiko, informacijos šaltinių, pokalbių trukmės laiko išklotinių ir t.t.) pateikimo interneto svetainėje;

11.5.2.1.2. elektroninių atsiskaitymų (sąskaitų išrašymas ir atsiskaitymai elektroniniu būdu);

11.5.2.2. virtulių privačių tinklų (toliau - VPN) paslaugų:

11.5.2.2.1. interneto protokolo VPN;

11.5.2.2.2. balso VPN;

11.5.2.3. kokybės lygio paslaugų (kartu su kitomis paslaugomis):

11.5.2.3.1. paslaugų kokybės sutarties (angl. Service Level Agreement);

11.5.2.3.2. paslaugų kokybės lygių (angl. Quality of Service);

11.5.2.4. tarptautinio interneto protokolo tranzito.

11.6. teikdamas telekomunikacijų paslaugas leidimo turėtojas privalo:

11.6.1. teikdamas viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas:

11.6.1.1. visus pokalbius apskaityti sekundžių tikslumu;

11.6.1.2. tarptautinius pokalbius teikti į visas pasaulio šalis;

11.6.2. duomenų perdavimo paslaugas privalo teikti ne mažesne įvairove nei ši įvairovė:

11.6.2.1.pagal ryšio linijos atstumą:

11.6.2.1.1. vietinė;

11.6.2.1.2. tarpmiestinė;

11.6.2.2. pagal ryšio kanalo spartą:

11.6.2.2.1. 64 kbit/s;

11.6.2.2.2. 128 kbit/s;

11.6.2.2.3. 256 kbit/s;

11.6.2.2.4. 512 kbit/s;

11.6.2.2.5. 1024 kbit/s;

11.6.2.2.6. 2048 kbit/s;

11.6.2.3. pagal aptarnavimo klases:

11.6.2.3.1. įprastinis (leidimo turėtojas turi užtikrinti ne blogesnę nei įprastinė kokybė): reakcijos laikas – 8 val., atstatymo laikas – 24 val.;

11.6.2.3.2. pagreitintas: reakcijos laikas – 4 val., atstatymo laikas – 16 val.;

11.6.2.3.3. greitas: reakcijos laikas – 2 val., atstatymo laikas – 8 val.;

11.6.2.4. pagal kokybės lygius:

11.6.2.4.1. įprastinis;

11.6.2.4.2. aukštas;

11.7. leidimo turėtojas privalo užtikrinti, kad visų jo teikiamų fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklų ir paslaugų kokybė atitiktų šiuos kokybinius parametrus:

11.7.1. galimybė naudotis tinklu turi būti užtikrinta ne mažiau nei 99,98 procento viso laiko;

11.7.2. paslaugų gavėjams turi būti užtikrinama pralaidumo juosta, numatyta sutartyse tarp leidimo turėtojo ir paslaugų gavėjų;

11.7.3. aukšto lygio paslaugoms sujungimo laikas tinkle turi būti ne didesnis kaip 25ms, o užlaikymo variacija tinkle ne didesnė kaip 5ms;

11.7.4. nesėkmingų kvietimų skambučiams turi būti ne daugiau kaip 2 procentai visų kvietimų, kai vieno paslaugų gavėjo sukuriama apkrova yra ne didesnė kaip 40mE;

11.7.5. klaidų koeficientas bevielės prieigos tinkle ne didesnis kaip 10-6;

11.7.6. kiekvieną dieną visą parą užtikrinamas tinklo ir paslaugų kokybės nenutrūkstamas monitoringas;

11.7.7. užtikrinamas pilnos statistikos apie paslaugų gavėjui teikiamą paslaugą rinkimas ir pateikimas paslaugų gavėjui;

11.8. leidimo turėtojas teikiamoms telekomunikacijų paslaugoms privalo taikyti ne didesnius nei šie tarifai (šiame punkte nurodytoms paslaugoms jokie papildomi tarifai negali būti taikomi):

11.8.1. interneto paslaugoms:

| Ryšio kokybė | Kanalo sparta kbit/s | Įrengimo mokestis, Lt, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) | Mėnesinis mokestis, Lt, įskaitant PVM | Įrengimo mokestis, Lt, įskaitant PVM | Mėnesinis mokestis, Lt, įskaitant PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Juridiniams asmenims | Fiziniams asmenims |
|  | 64 | 180,54 | 264,00 | 45,14 | 44,00 |
|  | 128 | 180,54 | 330,00 | 45,14 | 55,00 |
| Aukšta | 256 | 180,54 | 462,00 | 45,14 | 77,00 |
|  | 512 | 180,54 | 528,00 | 45,14 | 88,00 |
|  | 1024 | 180,54 | 660,00 | - | - |
|  | 2048 | 180,54 | 792,00 | - | - |
|  | 64 | 90,27 | 132,00 | 22,57 | 33,00 |
|  | 128 | 90,27 | 165,00 | 22,57 | 41,25 |
| Įprastinė | 256 | 90,27 | 231,00 | 22,57 | 57,75 |
|  | 512 | 90,27 | 264,00 | 22,57 | 66,00 |
|  | 1024 | 90,27 | 330,00 | - | - |
|  | 2048 | 90,27 | 396,00 | - | - |

11.8.2. skaitmeninės skirtinės linijos paslaugoms (juridiniams asmenims):

| Aprėptis | Ryšio kokybė | Kanalo sparta, kbit/s | Įrengimo mokestis, Lt įskaitant PVM | Mėnesinis mokestis, Lt įskaitant PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 64 | 300,90 | 400,00 |
|  |  | 128 | 300,90 | 500,00 |
|  | Aukšta | 256 | 300,90 | 700,00 |
|  |  | 512 | 300,90 | 800,00 |
| Vietinė linija |  | 1024 | 300,90 | 1.000,00 |
| (vienos centrinės |  | 2048 | 300,90 | 1.200,00 |
| stoties ribose) | Įprastinė | 64 | 180,54 | 240,00 |
|  |  | 128 | 180,54 | 300,00 |
| Vietinė linija | Įprastinė | 256 | 180,54 | 420,00 |
| (vienos centrinės |  | 512 | 180,54 | 480,00 |
| stoties ribose) |  | 1024 | 180,54 | 600,00 |
|  |  | 2048 | 180,54 | 720,00 |
|  |  | 64 | 300,90 | 1.000,00 |
|  |  | 128 | 300,90 | 1.500,00 |
|  | Aukšta | 256 | 300,90 | 2.200,00 |
|  |  | 512 | 300,90 | 3.500,00 |
| Tarpmiestinė |  | 1024 | 300,90 | 5.000,00 |
| linija (ne vienos |  | 2048 | 300,90 | 6.000,00 |
| centrinės stoties |  | 64 | 180,54 | 600,00 |
| ribose) |  | 128 | 180,54 | 900,00 |
|  | Įprastinė | 256 | 180,54 | 1.320,00 |
|  |  | 512 | 180,54 | 2.100,00 |
|  |  | 1024 | 180,54 | 3.000,00 |
|  |  | 2048 | 180,54 | 3.600,00 |

11.8.3. kompiuterinių tinklų sujungimo („LAN to LAN“) paslaugoms (juridiniams asmenims):

| Aprėptis | Ryšio kokybė | Kanalo sparta, kbit/s | Įrengimo mokestis, Lt įskaitant PVM | Mėnesinis mokestis, Lt įskaitant PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 64 | 300,90 | 400,00 |
|  |  | 128 | 300,90 | 500,00 |
|  | Aukšta | 256 | 300,90 | 700,00 |
|  |  | 512 | 300,90 | 800,00 |
| Vietinė linija |  | 1024 | 300,90 | 1.000,00 |
| (vienos centrinės |  | 2048 | 300,90 | 1.200,00 |
| stoties ribose) |  | 64 | 180,54 | 240,00 |
|  |  | 128 | 180,54 | 300,00 |
|  | Įprastinė | 256 | 180,54 | 420,00 |
|  |  | 512 | 180,54 | 480,00 |
|  |  | 1024 | 180,54 | 600,00 |
|  |  | 2048 | 180,54 | 720,00 |
|  |  | 64 | 300,90 | 1.000,00 |
|  |  | 128 | 300,90 | 1.500,00 |
|  | Aukšta | 256 | 300,90 | 2.200,00 |
|  |  | 512 | 300,90 | 3.500,00 |
| Tarpmiestinė |  | 1024 | 300,90 | 5.000,00 |
| linija (ne vienos |  | 2048 | 300,90 | 6.000,00 |
| centrinės stoties |  | 64 | 180,54 | 600,00 |
| ribose) |  | 128 | 180,54 | 900,00 |
|  | Įprastinė | 256 | 180,54 | 1.320,00 |
|  |  | 512 | 180,54 | 2.100,00 |
|  |  | 1024 | 180,54 | 3.000,00 |
|  |  | 2048 | 180,54 | 3.600,00 |

11.8.4. abonentiniam leidimo turėtojo telefono linijos mokesčiui:

| Abonentinis mėnesinis mokestis už telefono liniją | Tarifas Lt (įskaitant PVM)/mėn. |
| --- | --- |
| Fiziniams asmenims (gyventojams) | 13,50 |
| Juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms) | 18,00 |

11.8.5. viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugoms:

| Pokalbių kainos ir sujungimo mokestis | Tarifas Lt (įskaitant PVM)/mėn. |
| --- | --- |
| Vietiniai pokalbiai („namų zona“ – abonentų esančių centrinės stoties aprėpties zonoje arba vienos prieigos koncentratoriaus aptarnavimo zonoje): |  |
| Darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. | 0,06 |
| Darbo dienomis nuo 6 iki 8 val. ir nuo 17 iki 24 val., poilsio ir švenčių dienomis nuo 6 iki 24 val. | 0,04 |
| Visomis savaitės dienomis nuo 24 iki 6 val. | 0,02 |
| Tarpmiestiniai pokalbiai Lietuvoje: |  |
| Darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. | 0,22 |
| Darbo dienomis nuo 6 iki 8 val. ir nuo 17 iki 24 val., poilsio ir švenčių dienomis nuo 6 iki 24 val. (išskyrus pokalbius per operatorių) | 0,17 |
| Visomis savaitės dienomis nuo 24 iki 6 val. (išskyrus pokalbius per operatorių) | 0,07 |
| Skambučiai į mobiliuosius tinklus: |  |
| Piko metu – darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. | 0,87 |
| Ne piko metu – darbo dienomis nuo 17 iki 8 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis – visą parą | 0,45 |
| Tarptautiniai pokalbiai | Mažesni nei konkurentų, tarptautiniam tranzitui naudojančių interneto protokolo technologiją |
| Sujungimo mokestis | 0,00 |

12. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę pakeisti ar panaikinti šiuo leidimu skirtų radijo dažnių (kanalų) skyrimą Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.

13. Leidimo turėtojas, naudodamas radijo dažnius, privalo laikytis Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 199 (Žin., 2002, Nr. 125-5706) ir kituose telekomunikacinę veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

14. Leidimo galiojimo terminas: 2022 m. spalio 22 d.

L.e. direktoriaus pareigas					                        Romualdas Leonavičius

A. V.